КЛАСС F5В*, ПЛАНЕРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ.

(*в классе F5B  действует локализованная версия правил ФАС Новосибирской области.)

# 1.      Общие положения.

Это соревнование для радиоуправляемых планеров электрическими двигателями, которое включает выполнение двух  упражнений - на продолжительность полета и точность приземления.

Эти два упражнения выполняются непрерывно в одном полете в соревнованиях должно быть выполнено минимум три полёта,  если проведено более трех - наихудший не учитывается.

Аппаратура управления сдается в  судейскую палатку и выдается только на полет ( для аппаратуры 2.4 Ггц не требуется)

2.  	Технические характеристики модели.

Нагрузка на несущие поверхности модели не должна превышать 70 г/кв.дм.

Источник питания  и двигатель: допускается использование любых электрических двигателей и аккумуляторов

Ni-Cd, Ni-Mh – максимум 7 банок, Li-Pol –максимум 3S.  Источник питания  может быть проверен немедленно после завершения полетов.

Для посадки моделей организатор соревнований должен определить  пять  центров  посадочных кругов размещенных на поле, с учетом максимальной безопасности от столкновения с летящими в группе моделями или совершающими посадку.

3.      Запуск: модели.

Перед запуском модели пилот должен показаться его судье - хронометристу, как он управляет двигателем  на модели с помощью передатчика (включено, выключено, реверсирование);

Модель выпускается или бросается в полет непосредственно из рук пилота или его помощника, без помощи со стороны. Модель не должна выпускаться с высоты большей, чем высота, до которой может дотянуться человек стоящий на земле.

Судья хронометрист обязан, по требованию пилота, сообщать текущее время полета,  а последние 10 секунд –посекундно.

# 4.      Продолжительность полета и точность приземления.

а) Это упражнение должно быть выполнено в течение 600 секунд .

б) Пилот сам решает сколько раз, и на какое время он будет включать свой двигатель  в течение первых 420 секунд  минут полета. После 420 секунд  полетного времени включение двигателя запрещено. (иначе дополнительные очки за посадку не начисляются)

в) Замер ведется двумя секундомерами: 1-й  общее полетное время, 2-й суммарное время работы двигателя. Судья - хронометрист  включает свой секундомер каждый раз, когда включается двигатель. Время планирования заканчивается,   когда модель останавливается после приземления. Пилот должен объявлять включение и выключение двигателя судье-хронометристу словами "ВКЛЮЧАЮ" и "ВЫКЛЮЧАЮ". Время работы двигателя суммируется  и  вычитается  из общего времени полета (за каждую полную секунду одно  очко).

г) За каждую полную секунду  полета начисляется одно очко.

д) За каждую полную секунду по истечении 600 секунд от результата вычитается одно очко.

е) Дополнительные очки начисляются за посадку, когда модель останавливается в круге  радиусом 15 метров,  то начисляется 1 очко, а остановка в круге радиусом 1 метр - 60 очков . Расстояние измеряется из центра круга до носа модели.  См. таблицу. (пример: расстояние от центра круга до носа модели 3 метра 30 см. – 40 очков)

ж) Никакие дополнительные очки не начисляются, если приземление происходит по истечении 630 секунд после начала упражнения.

# 6.      Место для полетов.

Соревнования должны проходить на равниной местности и с возможно низкой вероятностью возможности парения в термических потоках.

# 7.      Определение победителя.

Общий результат полета в туре определяется сложением результата выполнения упражнения  продолжительность и упражнения точность посадки для каждого спортсмена .

Участники тура разбиваются на группы 4-5 пилотов, лучший результат в группе 1000 очков – остальные в группе пропорционально лучшему.  На следующий тур группы перемешиваются.

Результаты  очков  за туры суммируются  (если проведено более трех - наихудший не учитывается).

Пример:  полетное время 595 сек.  – суммарное время работы двигателя 25 сек. + очки за точность посадки 3 метра 30 см. + 40 очков   (после 630 сек. очки за посадку не начисляются) – время перелета после 600 сек  0 сек. =  610 очков., дальше пересчет от лучшего 1000  результата в группе.

Таблица подсчета посадочных очков (расстояние измеряется из центра круга до носа модели)

| Метры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очки | 60 | 53 | 46 | 40 | 35 | 30 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 |