Подготовка

1. Вставьте свою отформатированную (пустую) карту памяти, которая будет использоваться только для инсталляции файлов.

Возможно не правильный перевод, я использовал только жесткий диск (на карту камеры ни чего не ставилось), и программы ставились не на системный диск C:\. Поэтому пункты 1, 5, 6 пропускаем

2. Загрузите драйвера веб-камеры на диск: F:\

http://brazza.eu/SPCA1528_V2220_MultiLan_090217.rar

3. Загрузите программное обеспечение ISP 1528 на диск:. F:\

Этот файл называется "Driver.rar" - это не драйвер!

http://www.ziddu.com/download/11914470/Driver.rar.html

4. Загрузите timestamp программу считыватель "notimestamp.zip" на диск: F:\

5. Выключите камеру.

6. Удостоверьтесь, что камера отключена от PC

The Webcam Driver

Данную процедуру можно не проводить для MD-80, если Вы ранее устанавливали драйвера для камеры с диска или из другого источника.

7. Создайте новую папку WebCamDriver на F: диске (F:\WebCamDriver)

7a. Извлеките файл SPCA1528_V2220_MultiLan_090217.rar в созданную папку F:\WebCamDriver

Следующие файлы должны быть извлечены:

time reset.txt

SPCA1528_V2220_MultiLan_090217.exe

TAG.TXT

webcam.txt

Мы интересуемся только SPCA1528_V2220_MultiLan_090217.exe

7b. Устанавливаем webcam driver

► Двойной клик на SPCA1528_V2220_MultiLan_090217.exe.

► Выбираем "English" и нажимаем кнопку "Next".

► На Welcome Screen, нажимаем кнопку "Next"

► На Ready to Install the Program нажимаем кнопку "Next".

► На InstallShield Wizard Complete нажимаем кнопку "Finish".

Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:

Продолжение

The ISP Programming Software

8. Создайте новую папку ISPTool на диске FF:\ISPTool)

8a. Извлеките "Driver.rar" в созданную папку F:\ISPTool

Подпапка Driver будет создана автоматически (это не драйвер)

8b. Открываем подпапку Driver

Вы увидите следующие 4 папки с китайскими именами, Удачи!

Иероглифоф я не увидел, ориентировался по квадратикам.

□□□□□ or

□□□□ or

□□□□□□ or

□□□□□ or

8c. Кликаем на самом коротком имени папки □□□□ or

Вы должны увидеть файл isp□□□□.rar or

8d. Устанавливаем ISP 1528 software

► Извлекаем файл ( isp□□□□.rar or на диск C:

На диске C: Вы увидите папку isp. (C:\isp)

Это будет основная папка для наших действий

8e. Кликаем на папку isp (C:\isp)

Подготовка

9. Создаем новую папку download (C:\isp\download)

10. Используя Блокнот или другой текстовый редактор, изменяем Isp.ini (C:\isp\isp.ini)

Изменяем следующие три параметра в такой вид:

ParamFile =C:\isp\SYS_REG_DS64_D96C96_SPI_12Mhz.TXT

IspFile =C:\isp\ISP_SPI.BIN

FwFile =C:\isp\download\1528.bin

11. Извлекаем "notimestamp.zip" с диска F: в папку C:\isp

12. Удостоверьтесь, что SD-карта вставлена в камеру-ВАЖНО

13. Соедините камеру с PC самым коротким кабелем USB. Убедитесь, что кабель рабочий!. Не используйте USB-хаб.

14. Подождите, пока не будет найден диск (камера). Это может занять до минуты. ВЫ ДОЛЖНЫ ЖДАТЬ, пока Вы не получите доступ к диску в своем файловом менеджере.

15. Войдите в Webcam mode:

► На GumPack, коротким нажатием кнопки Record (один раз)

► На 808, коротким нажатием кнопки Power (один раз)

► На MD80, коротким нажатием кнопки Mode (один раз)

16. Диск будет отключен(камера)

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

Чтение

17. Запускаем ISP_1528.exe (C:\isp)

► Внимание! Если это будет первый запуск ISP_1528.exe, то операционная система будет устанавливать необходимые драйвера. Позвольте системе установить драйвера, которые она требует, и дайте ей временя, чтобы закончить. Если Вы это не сделаете, то программа зависнет. Это может также произойти во время 3 шагов ниже.

►, Если программное обеспечение зависает, отсоедините кабель USB и вернитесь к шагу 13. На MD80 Вам, вероятно, придется нажать кнопку Reset после того, как Вы отсоедините кабель USB

18. Нажмите «Ver. Check» и увидите версию.

Три варианта версии (68, 0, 0, 1) Выделять ни чего не надо.

●, Если показывает ошибку, то переустановите драйвер Веб-камеры

19. Нажмите «Read [F6]»

●, Если выдает "Ошибку файла" в окне программы, выходим из программы и проверяем файл Isp.ini (см. шаг 10), Проверяем, правильно ли указан путь

После короткого времени увидите Папки для просмотра. Программа сначала читает и анализирует ISP_SPI.BIN.

20. Выберите папку C:\isp\download и нажмите кнопку «OK»

Это обычно занимает 5-30 секунд

Программа создаст различные файлы и папки в папке C:\isp\download

21. Выходим из ISP_1528.exe (программе не нравится ждущий режим!) MD-80 зависла

Копируем download с нужной нам функцией (цикл или просто камера) в  C:\isp\download\

Внесение исправлений

22. Запускаем "notimestamp.exe" (C:\isp)

► Для Source File Name выбираем C:\isp\download\1528.bin.brn (НЕ 1528.bin.raw)

► Для Destination File Name выбираем C:\isp\download\1528.bin

► Если Вы проверяете «Patch Multiple Fonts», отметка времени будет также удалена из фотографий (фон будет черным - участок для прозрачного фона еще не известен )

► Нажмите кнопку «Patch!»

22a. Новый 1528.bin файл будет создан в папке загрузки (C:\isp\download\1528.bin)

22b. Удостоверьтесь, что в листе контроля нет никаких ошибок

22c. Выходим из NoTimeStamp

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

Запись измененного файла в камеру

23. Я очень рекомендую, чтобы Вы отсоединили камеру, подождали, и затем повторно соединили ее как описано в шагах 13 - 16. Пожалуйста, сделайте это!

► На MD80 Вы должны будете нажать кнопку RESET после того, как Вы отсоедините камеру, иначе она будет в зависшем состоянии

24. Запускаем ISP_1528.exe (C:\isp)

25. Нажмите «Ver. Check» и увидите версию.

Три варианта версии (68, 0, 0, 1)

● Если показывает ошибку, разъедините камеру, и оставьте программу. Выполните шаги 13 - 16 и вернитесь к шагу 24 (см. комментарии MD80 в шаге 23),

26. Удостоверьтесь что «Read Verify» checkbox проверен

27. Нажмите «ISP [F5]» и гарантируйте, что параметры правильно установлены - они должны быть (не ждите слишком долго)

Parameter File: C:\isp\SYS_REG_DS64_D96C96_SPI_12Mhz.TXT

ISP Core File: C:\isp\ISP_SPI.BIN

ISP Firmware File: C:\isp\download\1528.bin

28. Нажмите кнопку «OK»

29. Молитесь! При нормальных обстоятельствах процедура должна занять приблизительно 20-60 секунд.

●, Если все идет не так, как надо, дайте программе время, чтобы закончить, возможно, до 15 минут?

30. Это - то, что должно быть в конце записи.

31. Все прошло OK, Выходим из ISP_1528.exe

32. Отсоедините камеру и проведите тест, если timestamp был удален

33. Рекомендую, сохраните оригинал 1528.bin.brn в безопасном месте в случае, если Вам понадобится когда-либо его восстановить.

Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:

Это перевод, Перед записью свою папку download в C:\isp\download прячем, а вместо нее ставим папку download которую скачиваем на 24 странице пост 348, в ней переименовываем файл 1528.bin.brn в 1528.bin.[/b].

Ни пуха ни пера.